## Slide 1: Provisionando e ativando serviços
Cenário Triple Play
v1.3

## Slide 2: Etapas de configuração
  Definindo o cenário
  Configurando os serviços
  Criando perfis
  Autorizando uma ONU
  Provisionando os serviços

## Slide 3: Definindo o cenário
Antes de tudo, é preciso planejar como será o produto e de que forma esse será entregue ao cliente.
Vamos demonstrar um cenário TriplePlay sendo entregue ao cliente por uma ONU F660 provisionada em uma OLT C610.
Serviço de internet com PPPoE;
Serviço de voz com DHCP;
Serviço de TV em bridge;
  Topo
↑

## Slide 4: Definindo o cenário - Serviço
Serviço | VLAN de serviço | Rede | Uplink
DADOS | 1000 | 192.168.16.0/24 | xgei_1/1/1
VOIP | 50 | 172.16.250.0/24 | xgei_1/1/1
IPTV | 1005 | 172.16.210.0/24 | gei_1/1/1
  Topo
↑
  Menu
←
ONU
IFPON
ONU ID
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
OLT
IFPON
ONU ID
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/3/2
Uplink
gei
1/3/1

## Slide 5: Definindo o cenário - Estrutura lógica
Serviço | TCONT | DBA | Banda | GEM
DADOS | 1 | Tipo 4 | 1G | 1
VOIP | 2 | Tipo 3 | 512KB ~ 1MB | 2
IPTV | 3 | Tipo 2 | 2MB | 3
ONU
IFPON
ONU ID
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
OLT
IFPON
ONU ID
TCONT 3 PROFILE IPTV
GEM 3 - IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
GEM 2 - VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
GEM 1 - DADOS
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/3/2
Uplink
gei
1/3/1
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 6: Definindo o cenário - cliente
Serviço | VLAN | Modo de conexão
DADOS | 1000 | WAN PPPoE atrelada as portas ETH 1, 2, 3 e Wi-Fi
VOIP | 50 | WAN DHCP exclusiva VOIP atrelada a porta POTS 1
IPTV | 1005 | Bridge direto na porta ETH 4
ONU
IFPON
ONU ID
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
OLT
IFPON
ONU ID
TCONT 3 PROFILE IPTV
GEM 3 - IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
GEM 2 - VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
GEM 1 - DADOS
WAN PPPOE VLAN 1000
WAN DHCP VLAN 50
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
PVID
1005
Uplink
xgei
1/3/2
Uplink
gei
1/3/1
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 7: Definindo o cenário - Provisionamento
Serviço | VLAN de serviço | GEM | VLAN do cliente | Limite
DADOS | 1000 | 1 | 1000 | -
VOIP | 50 | 2 | 50 | -
IPTV | 1005 | 3 | 1005 | -
ONU
IFPON
ONU ID
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
OLT
IFPON
ONU ID
TCONT 3 PROFILE IPTV
GEM 3 - IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
GEM 2 - VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
GEM 1 - DADOS
WAN PPPOE VLAN 1001
WAN DHCP VLAN 1002
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50VOIP
VLAN 1005
IPTV
PVID
4000
Uplink
xgei
1/3/2
Uplink
gei
1/3/1
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 8: Configurando os serviços
  Criando VLANs
  Configurando MVLAN
  Topo
↑
  Ativando uplinks

## Slide 9: Criando VLANs
O processo de se criar uma VLAN é bem simples, podemos já aproveitar e colocar uma descrição para facilitar sua localização e entendimento no futuro.
*************************************************************************
ZXAN(config)# vlan <VLANID>
ZXAN(config-vlan?)# name <NOME>
ZXAN(config-vlan?)# description <TEXTO>
ZXAN(config-vlan?)# exit
-------------------------------------------------------------------------
<VLANID> = Número da VLAN
<NOME> = Nome a ser atribuído a VLAN
<TEXTO> = Descrição da VLAN
*************************************************************************
  Topo
↑
  Menu
←
Serviço | VLAN de serviço
DADOS | 1000
VOIP | 50
IPTV | 1005
OLT
IFPON
ONU ID
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/1/1
Uplink
gei
1/1/1

## Slide 10: Criando VLANs
! Criando a VLANs de serviço ********************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# vlan 50
ZXAN(config-sub-50)# desc VOIP
ZXAN(config-sub-50)# description servico_de_voz
ZXAN(config-sub-50)# exit
ZXAN(config)# vlan 1000
ZXAN(config-sub-1000)# name PPPOE
ZXAN(config-sub-1000)# description servico_de_dados
ZXAN(config-sub-1000)# exit
ZXAN(config)# vlan 1005
ZXAN(config-sub-1005)# name IPTV
ZXAN(config-sub-1005)# description servico_de_IPTV
ZXAN(config-sub-1005)# exit
  Topo
↑
  Menu
←
OLT
IFPON
ONU ID
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/1/1
Uplink
gei
1/1/1
Serviço | VLAN de serviço
DADOS | 1000
VOIP | 50
IPTV | 1005

## Slide 11: Configurando MVLAN
Depois de criada a VLAN do serviço IPTV é preciso configura-la como uma MVLAN, que fica responsável por carregar pacotes de multicast IGMP.
É preciso definir a versão IGMP e modo de funcionamento do equipamento.
*************************************************************************
ZXAN(config)#igmp mvlan 1005
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)#group 224.10.10.1 to 224.10.10.16
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)#prejoin-group 224.10.10.1
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)#source-port xgei-1/1/1
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)#ssm-address-range 232.0.0.0 255.0.0.0
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)#work-mode proxy
-------------------------------------------------------------------------
<VLANID> = Número da VLAN do serviço IPTV
<VERSAO> = Versão do IGMP que rodará na VLAN (v1, v2, v3)
<SWITCH> = Comando que determina se os pacotes são aceitos (accept, drop)
<MODO> = Modo de trabalho da VLAN (proxy, snooping, router)
*************************************************************************
  Topo
↑
  Menu
←
OLT
IFPON
ONU ID
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/1/1
Uplink
gei
1/1/1
Serviço | VLAN de serviço
DADOS | 1000
VOIP | 50
IPTV | 1005

## Slide 12: Configurando MVLAN
Em adicional é preciso configurar o range de IPs dos canais que passarão pela VLAN.
Por boa prática é definir a porta de origem dos fluxos de serviço multicast e, dependendo da topologia, também se faz necessário configurar o IP do roteador multicast da rede.
*************************************************************************
ZXAN(config)# igmp mvlan <VLANID> group <M-IP> to <M-IP>
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)# source-port <PORTA>
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)# router-ip <ROUTER-IP>
-------------------------------------------------------------------------
<VLANID> = Número da VLAN
<M-IP> = IP do conteúdo (canal) multicast (239.0.1.1)
<PORTA> = Porta de uplink do serviço de IPTV (gei_1/3/1)
<ROUTER-IP> = IP do roteador (proxy) multicast da rede
*************************************************************************
  Topo
↑
  Menu
←
OLT
IFPON
ONU ID
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/1/1
Uplink
gei
1/1/1
Serviço | VLAN de serviço
DADOS | 1000
VOIP | 50
IPTV | 1005

## Slide 13: Configurando MVLAN
! Configurando o serviço IPTV *******************************************
*************************************************************************
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)#show this
!<MSAN>
group 224.10.10.1 to 224.10.10.16
prejoin-group 224.10.10.1
source-port xgei-1/1/1
ssm-address-range 232.0.0.0 255.0.0.0
!</MSAN>
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)#
  Topo
↑
  Menu
←
OLT
IFPON
ONU ID
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/1/1
Uplink
gei
1/1/1
Serviço | VLAN de serviço
DADOS | 1000
VOIP | 50
IPTV | 1005

## Slide 14: Ativando uplinks
Para configurar um uplink basta definir o modo de funcionamento da porta, atribuir as VLANs e ao final ativar a mesma.
*************************************************************************
ZXAN(config)# interface <TIPO>-1/<SLOT>/<PORTA>
ZXAN(config-if)# switchport mode <MODO>
ZXAN(config-if)# switchport vlan <VLANID> tag
ZXAN(config-if)# no shutdown
ZXAN(config-if)# exit
-------------------------------------------------------------------------
<TIPO> = Tipo da porta (gei, xgei)
<SLOT> = Número do slot da placa
<PORTA> = Número da porta de uplink que se deseja atrelar a VLAN
<VLANID> = Número da VLAN ou lista de VLANs a ser atribuído a porta
*************************************************************************
  Topo
↑
  Menu
←
OLT
IFPON
ONU ID
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/1/1
Uplink
gei
1/1/1
Serviço | VLAN de serviço
DADOS | 1000
VOIP | 50
IPTV | 1005

## Slide 15: Ativando uplinks
! Ativando portas de uplink *********************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# interface xgei-1/1/1
ZXAN(config-if)# switchport mode trunk
ZXAN(config-if)# switchport vlan 50,1000,1005 tag
ZXAN(config-if)# no switchport vlan 1
ZXAN(config-if)# no shutdown
ZXAN(config-if)# exit
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#show this
!<if-intf>
no shutdown
!</if-intf>
!<MSAN>
switchport mode trunk
switchport vlan 50,210,1000,1005 tag
!</MSAN>
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#
VLAN de serviço | Uplink
1000 | xgei_1/1/1
50 | xgei_1/1/1
1005 | gei_1/1/1
  Topo
↑
  Menu
←
OLT
IFPON
ONU ID
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/1/1
Uplink
gei
1/1/1

## Slide 16: Criando perfis
  Perfil de ONU
  Perfil de TCONT (DBA)
  Topo
↑
  Perfil de VLAN
  Perfil SIP
  Perfil de tráfego

## Slide 17: Perfil de ONU
Antes de ativar e provisionar uma ONUs é preciso criar o perfil de ONU, ele determina o template de capacidade do equipamento.
  Topo
↑
  Menu
←
ZXAN(config-pon)#
ZXAN(config-pon)#onu-type F660 gpon description 4GE,1FXS,4WiFi2.4, max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)#onu-type-if F660 eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 eth_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 eth_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 eth_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 pots_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 pots_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/4

## Slide 18: Criando Perfil da onu f660 /N300/5dBi
Antes de ativar e provisionar ONUs é preciso criar o perfil da ONU, este determina o template de capacidade do equipamento.
ZXAN(config-pon)#
ZXAN(config-pon)#onu-type F660 gpon description 4GE,1FXS,4WiFi2.4, max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)#onu-type-if F660 eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 eth_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 eth_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 eth_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 pots_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/4

## Slide 19: Perfil de ONU
Antes de ativar e provisionar uma ONUs é preciso criar o perfil de ONU, ele determina o template de capacidade do equipamento.
  Topo
↑
  Menu
←
ZXAN(config-pon)#
ZXAN(config-pon)# onu-type F612W gpon description 2GE,1FXS,4WiFi2.4, max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W eth_0/2
XAN(config-pon)# onu-type-if F612W pots_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W wifi_0/4

## Slide 20: Perfil de ONU
Antes de ativar e provisionar uma ONUs é preciso criar o perfil de ONU, ele determina o template de capacidade do equipamento.
  Topo
↑
  Menu
←
ZXAN(config-pon)#
ZXAN(config-pon)#onu-type F670 gpon description 4GE,2FXS,4WiFi2.4,4WIFI2.5 max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)#onu-type-if F670 eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 eth_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 eth_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 eth_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 pots_0/1-2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/5
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/6
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/7
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/8

## Slide 21: Perfil da onu f670L/1200Mbps/5dBi
Antes de ativar e provisionar ONUs é preciso criar o perfil da ONU, este determina o template de capacidade do equipamento.
ZXAN(config-pon)#
ZXAN(config-pon)#onu-type F670L gpon description 4GE,1FXS,4WiFi2.4,4WIFI2.5 max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)#onu-type-if F670L eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L eth_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L eth_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L eth_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L pots_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/5
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/6
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/7
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/8

## Slide 22: Perfil de ONU
Antes de ativar e provisionar uma ONUs é preciso criar o perfil de ONU, ele determina o template de capacidade do equipamento.
  Topo
↑
  Menu
←
ZXAN(config-pon)#
ZXAN(config-pon)# onu-type F601W gpon description 1GE max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot
8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F601 eth_0/1

## Slide 23: Perfil de TCONT
Pra criar um perfil de TCONT é preciso atribuir um nome e informar a banda de upload designada de acordo com o tipo de DBA escolhido, existem 5 tipos de DBA:
*************************************************************************
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# profile tcont <NOME> type 1 fixed <BANDA>
ZXAN(config-gpon)# profile tcont <NOME> type 2 assured <BANDA>
ZXAN(config-gpon)# profile tcont <NOME> type 3 assured <BANDA> maximum <BANDA>
ZXAN(config-gpon)# profile tcont <NOME> type 4 maximum <BANDA>
ZXAN(config-gpon)# profile tcont <NOME> type 5 fixed <BANDA> assured <BANDA> maximum <BANDA>
-------------------------------------------------------------------------
<NOME> = Nome do perfil
<BANDA> = Banda designada em bits (1024 = 1MB)
*************************************************************************
Serviço | DBA | Banda
DADOS | Tipo 4 | ~ 50MB
VOIP | Tipo 3 | 512KB ~ 1MB
IPTV | Tipo 2 | 2MB
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 24: Perfil de TCONT
! Perfil TCONT serviço de DADOS *****************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# profile tcont DADOS type 4 maximum 1024000
! Perfil TCONT serviço de VOIP ******************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# profile tcont VOIP type 3 assured 512 maximum 1024
! Perfil TCONT serviço de IPTV ******************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# profile tcont IPTV type 2 assured 2048
*************************************************************************
Profile | DBA | Banda
DADOS | Tipo 4 | ~ 50MB
VOIP | Tipo 3 | 512KB ~ 1MB
IPTV | Tipo 2 | 2MB
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 25: Perfil de VLAN
*************************************************************************
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan <NOME> tag-mode tag cvlan <VLANID>
-------------------------------------------------------------------------
<NOME> = Nome do perfil
<VLANID> = Número da VLAN do cliente a ser atribuído a WAN
*************************************************************************
! Perfil de VLAN para WAN dos serviços **********************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan PPPOE tag-mode tag cvlan 1000
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan VOIP tag-mode tag cvlan 50
ZXAN(config-gpon)# onu profile vlan IPTV tag-mode tag cvlan 1005
Serviço | Conexão | VLAN do cliente
DADOS | WAN PPPoE | 1000
VOIP | WAN DHCP | 50
IPTV | BRIDGE | 1005
É possível criar a WAN dos serviços na ONU através da CLI, antes é preciso criar um perfil de VLAN, este perfil determinará qual o ID de VLAN que será aplicado nos pacotes da WAN.
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 26: Perfil SIP
Para o devido funcionamento do serviço de VOIP, além do perfil de VLAN, é preciso criar um perfil adicional que trará a informação do servidor proxy SIP para o serviço de voz.
*************************************************************************
! Perfil de SIP para o servidor VOIP ************************************
ZXAN(config)# gpon
ZXAN(config-gpon)# onu profile sip SIP-VOIP proxy 10.10.88.208 outbound 10.10.88.208 registrar 10.10.88.208
ZXAN(config-gpon)# onu profile ip SIP-VOIP ipv4 gateway 172.16.0.254
-------------------------------------------------------------------------
<NOME> = Nome do perfil
<PROXY> = URL ou IP do servidor de proxy ()
*************************************************************************
Servidor SIP
URL: sip.multilaserpro.com.br
IP: 10.10.88.208
Porta: 5060
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 27: Perfil de tráfego
Para limitar o tráfego do link de dados é preciso criar os perfis de tráfego de acordo com o desejado.
Neste perfil é possível configurar a banda atribuída ao cliente (CIR) e a banda de pico em best effort (PIR) e seus devidos valores de burst (CBS e PBS).
Todos os campos são obrigatórios, caso não queira deixar um valor de pico configurado para cliente basta inserir o mesmo valor para CIR, CBS, PIR e PBS.
*************************************************************************
ZXAN(config)# traffic-profile <NOME> cir <BANDA> cbs <BURST> pir <BANDA> pbs <BURST>
-------------------------------------------------------------------------
<NOME> = Nome do perfil
<BANDA> = Banda designada em kbps de 0 a 100000000 (1024 = 1MB)
<BURST> = Burst desejado em kbytes de 0 a 1023 (1 = 8kbits)
*************************************************************************
Serviço | GEM | Limite
DADOS | 1 | 10M down / 10MB up
VOIP | 2 | -
IPTV | 3 | -
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 28: Perfil de tráfego
Serviço | GEM | Limite
DADOS | 1 | 20M down
VOIP | 2 | -
IPTV | 3 | -
! Perfil de tráfego de 20M **********************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# traffic-profile 20M_U cir 20480 cbs 0 pir 20480 pbs 0
ZXAN(config)# traffic-profile 20M_D cir 20480 cbs 0 pir 24576 pbs 0
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 29: Autorizando ONU
Todas as configurações feitas até aqui fazem parte do processo de estruturação do serviço e estão prontas para serem utilizadas em quantos clientes se desejar.
Agora que já temos nosso serviço estruturado e criamos os perfis necessários podemos seguir com a ativação e provisionamento das ONUs, primeiramente precisamos ativar as portas PON em que desejamos ativar clientes.
*************************************************************************
ZXAN(config)#interface gpon_olt-1/3/2
ZXAN(config)# interface gpon-olt-1/<SLOT>/<PORTA>
ZXAN(config-if)# no shutdown
-------------------------------------------------------------------------
<SLOT> = Número do slot da placa PON
<PORTA> = Número da porta PON que se deseja ativar
*************************************************************************
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 30: Autorizando ONU
Uma vez ativada a porta PON o recurso de autofind é iniciado automaticamente, conseguimos consultar as ONUs que ainda não foram autenticadas em uma porta ou então no chassi inteiro.
*************************************************************************
ZXAN(config)# show gpon onu uncfg [gpon-olt-1/<SLOT>/<PORTA>]
<SLOT> = Número do slot da placa PON
<PORTA> = Número da porta PON que se deseja ativar
*************************************************************************
gpon_olt-1/3/2 F660V7.1 ZTEGCBD01EF2 GCBD01EF2
gpon_olt-1/3/2 F670LV1.1.01 ZTEGC8B9AD90 GC8B9AD90
ZXAN(config-if-gpon_olt-1/3/2)#show pon onu uncfg
OltIndex Model SN PW
-gpon_olt-1/3/2 F660V7.1 ZTEGCBD01EF2 GCBD01EF2
gpon_olt-1/3/2 F670LV1.1.01 ZTEGC8B9AD90 GC8B9AD90
ZXAN(config-if-gpon_olt-1/3/2)#show this
!<MSAN>
no shutdown
!</MSAN>
ZXAN(config-if-gpon_olt-1/3/2)#
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 31: Autorizando ONU
Depois de identificada a ONU que se deseja ativar, através do seu número de série, é preciso entrar na interface da porta pon.
Para ativar uma ONU precisamos definir o ID da mesma, informar a capacidade da mesma através do perfil de ONU criado para esse modelo e também o número de série retornado pelo comando show gpon onu uncfg.
*************************************************************************
ZXAN(config)# interface gpon-olt-1/<SLOT>/<PORTA>
ZXAN(config-if)# onu <ONU-ID> type <PERFIL-ONU> sn <NUMERO-SERIE>
-------------------------------------------------------------------------
<SLOT> = Número do slot da placa PON
<PORTA> = Número da porta PON que se deseja ativar
<ONU-ID> = Número identificador a ser atribuído a ONU
<PERFIL-ONU> = Nome do perfil de ONU criado para esse modelo
<NUMERO-SERIE> = Número de série do equipamento
*************************************************************************
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 32: Autorizando uma ONU
! Ativando a ONU F660 na porta 1 do slot 3 ******************************
*************************************************************************
ZXAN(config)#interface gpon_olt-1/3/2
ZXAN(config-if-gpon_olt-1/3/2)#onu 1 type F660 SN ZTEGCBD01EF2
ZXAN(config-if-gpon_olt-1/3/2)#show gpon onu state
OnuIndex Admin state OMCC state Phase state Speed mode
---------------------------------------------------------------
1/3/1:5 enable enable working GPON
1/3/2:1 enable enable working GPON
ONU Number: 2/2
ZXAN(config-if-gpon_olt-1/3/2)#show gpon onu state gpon_olt-1/3/2 1
OnuIndex Admin state OMCC state Phase state Speed mode
---------------------------------------------------------------
1/3/2:1 enable enable working GPON
ONU Number: 1/1
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 33: Provisionando serviços
  Passos de configuração
  Criando TCONT
  Topo
↑
  Criando GEM
  Criando Service-port
  Mapeando serviços
  Serviço de internet
  Serviço de voz
  Serviço de TV

## Slide 34: Provisionando serviços - Passos
Para provisionar cada um dos serviços de uma ONU é preciso seguir os seguintes passos.
O processo de provisionamento é dividido em duas views diferentes, a de interface da ONU e a de gerenciamento remoto da ONU, a primeira estrutura o serviço e a segunda mapeia o serviço dentro da ONU.
  Topo
↑
  Menu
←
Interface da ONU
Criar TCONT
Criar GEM
Criar Service-port
Gerenciamento da ONU
Mapear o serviço
Configurar o serviço
ONU - F660
IFPON
ONU ID 1
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
C320 - OLT
1/2/1
ONU ID 1
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
Uplink
xgei
1/3/2
Uplink
gei
1/3/1

## Slide 35: Criando TCONT / gem
Antes de mais nada é preciso criar os TCONTs que irão guiar os serviços, para isso precisamos definir os Ids e atrelar os mesmos aos perfis criados anteriormente.
Com o TCONT criado conseguimos criar os GEMs em sequência atrelando cada um ao seu TCONT correspondente.
*************************************************************************
ZXAN(config)# interface gpon-onu_1/<SLOT>/<PORTA>:<ONU-ID>
ZXAN(config-if)# tcont <TCONT-ID> profile <PROFILE>
ZXAN(config)#interface gpon_onu-1/3/2:1
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)#vport-mode manual
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)#tcont 1 profile DADOS
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)#tcont 2 profile VOIP
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)#tcont 3 profile IPTV
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)#gemport 1 tcont 1
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)#gemport 2 tcont 2
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)#gemport 3 tcont 3
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)# vport 1 map-type vlan
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)# vport-map 1 1 vlan 1000
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)# vport-map 1 2 vlan 50
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/2:1)# vport-map 1 3 vlan 1005
ONU - F660
IFPON
ONU ID 1
C320 - OLT
1/2/1
ONU ID 1
TCONT 3 PROFILE IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 36: Criando service-port
Com o TCONT criado conseguimos criar os GEMs em sequência atrelando cada um ao seu TCONT correspondente.
<GEM-ID> = Número de identificação do GEM a qual o serviço está sendo mapeado
<C-VLAN> = Número da VLAN de usuário que será mapeada para o serviço
<S-VLAN> = Número da VLAN de serviço que será mapeada para o serviço
*************************************************************************
! Criando Service-port **************************************************
*************************************************************************
ZXAN#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
ZXAN(config)#interface vport-1/3/2.1:1
ZXAN(config-if-vport-1/3/2.1:1)#service-port 1 user-vlan 1000 vlan 1000 ingress 20M_U egress 20M_U
ZXAN(config-if-vport-1/3/2.1:1)#service-port 2 user-vlan 50 vlan 50
ZXAN(config-if-vport-1/3/2.1:1)#service-port 3 user-vlan 1005 vlan 1005
ZXAN(config-if-vport-1/3/2.1:1)#igmp fast-leave enable
ONU - F660
IFPON
ONU ID 1
C320 - OLT
1/2/1
ONU ID 1
TCONT 3 PROFILE IPTV
GEM 3 - IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
GEM 2 - VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
GEM 1 - DADOS
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 37: Mapeando o serviço
Com a configuração do lado da OLT concluída passamos agora para configuração dentro da ONU, primeiro precisamos mapear o serviço.
*************************************************************************-------------------------------------------------------------------------
<NOME> = Nome do serviço para fácil mapeamento
<GEM-ID> = Número de identificação do GEM a qual o serviço está sendo mapeado
<C-VLAN> = Número da VLAN de usuário que será mapeada para o serviço
*************************************************************************
! Mapeando os serviços **************************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# pon-onu-mng gpon-onu-1/<SLOT>/<PORTA>:<ONU-ID>
ZXAN(gpon-onu-mng 1/2/1:1)# service <NOME> gemport <GEM-ID> vlan <C-VLAN>
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon_onu-1/3/2:1
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#service 1 gemport 1 vlan 1000
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#service 2 gemport 2 vlan 50
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#service 3 gemport 3 vlan 1005
ONU - F660
IFPON
ONU ID 1
C320 - OLT
1/2/1
ONU ID 1
TCONT 3 PROFILE IPTV
GEM 3 - IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
GEM 2 - VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
GEM 1 - DADOS
VLAN 1000
VLAN 50
VLAN 1005
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 38: Serviço de internet
ONU - F660
IFPON
ONU ID 1
Para o serviço de internet precisamos apenas criar uma WAN do tipo PPPoE no host 1, este host se atrela automaticamente as portas ETH e Wi-Fi do equipamento.
Para criar a WAN precisamos atrelar a essa o perfil de VLAN PPPOE criado anteriormente, não esquecendo de aplicar o perfil de tráfego para limitar a banda do serviço.
! Configurando o serviço de internet ************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon_onu-1/3/2:1
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#wan-ip 1 ipv4 mode pppoe username badam password badam
vlan-profile INTERNET
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#exit
C320 - OLT
1/2/1
ONU ID 1
TCONT 3 PROFILE IPTV
GEM 13 - IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
GEM 12 - VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
GEM 11 - DADOS
VLAN 50
VLAN 1005
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
WAN PPPOE VLAN 1000
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 39: Serviço de voz
ONU - F660
IFPON
ONU ID 1
Para o serviço de voz precisamos apenas criar uma WAN VOIP do tipo DHCP no host 2, esta se atrela automaticamente as portas POTS, utilizamos também o perfil de VLAN VOIP já criado.
Neste passo também configuramos o tipo de funcionamento do serviço VOIP no equipamento e aplicamos o perfil SIP criado.
! Configurando o serviço de voz *****************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# pon-onu-mng gpon-onu-1/3/1:1
ZXAN(gpon-onu-mng 1/2/1:1)# voip-ip mode dhcp vlan-profile VOIP host 2
ZXAN(gpon-onu-mng 1/2/1:1)# voip protocol sip
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#sip-service pots_0/1 profile SIP-VOIP userid 200
username 200 password 200
LAB_C320(gpon-onu-mng 1/2/1:1)# exit
C320 - OLT
1/2/1
ONU ID 1
TCONT 3 PROFILE IPTV
GEM 3 - IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
GEM 2 - VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
GEM 1 - DADOS
VLAN 1005
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
WAN PPPOE VLAN 1000
WAN DHCP VLAN 50
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 40: Serviço de TV
ONU - F660
IFPON
ONU ID 1
Para o serviço de TV configuramos a porta 4 como camada dois colocando TAG da vlan 1005, essa ação mapeia a porta ao GEM.
É preciso configurar a versão do protocolo IGMP que irá trafegar pelo GEM, habilitar a passagem de pacotes DHCP pela porta ETH e cadastrar o gemport para receber pacotes da MVLAN configurada.
! Configurando o serviço de TV ******************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon_onu-1/3/2:1
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#mvlan 1005
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#mvlan tag eth_0/4 strip
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#vlan port eth_0/4 mode tag vlan 1005
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#wan 1 ethuni 1,3,4 ssid 1,5 service internet
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#exit
Este comando adiciona uma porta de recepção para um MVLAN IGMP.
ZXAN(config)#igmp mvlan 1005
ZXAN(config-igmp-mvlan-1005)#receive-port vport-1/3/2.1:1
C320 - OLT
1/2/1
ONU ID 1
TCONT 3 PROFILE IPTV
GEM 3 - IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
GEM 2 - VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
GEM 1 - DADOS
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
WAN PPPOE VLAN 1000
WAN DHCP VLAN 50
PVID
1005
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 41: Cenário final
Com essa etapa finalizada concluímos o cenário definido:
Serviço de internet com PPPoE;
Serviço de voz com DHCP na porta POTS 1;
Serviço de TV em bridge direto na porta ETH 4;
ONU
IFPON
ONU ID
4
3
2
1
Wi-Fi
2
1
OLT
IFPON
ONU ID
TCONT 3 PROFILE IPTV
GEM 3 - IPTV
TCONT 2 PROFILE VOIP
GEM 2 - VOIP
TCONT 1 PROFILE DADOS
GEM 1 - DADOS
WAN PPPOE VLAN 1000
WAN DHCP VLAN 1005
VLAN 1000
PPPOE_2_1
VLAN 50
VOIP
VLAN 1005
IPTV
PVID
1005
Uplink
xgei
1/3/2
Uplink
gei
1/3/1
  Topo
↑
  Menu
←