## Slide 1: Zte-TITAN

## Slide 2: Primeiros passos
  Acessando o equipamento
  Entendendo a CLI
  Configurando o chassi
  Gerenciando placas
  Topo
↑
  Comandos úteis

## Slide 3: Chassi C610
Ideal para implementação externa, espaço limitado e cenários FTTH/O/B/C/M/dp.
Suporte a múltiplas topologias de rede, incluindo star convergence, link cascading e Ethernet ring.
Alimentação DC redundante.
Portas GPON
4 Portas 10GE
Módulos C+
Economia de espaço se comparado as grandes OLTs.
1U de altura, mais flexibilidade de implementação.
Switching Matrix Capacity
160Gbps
  Topo
↑
FAN Module
Line Card
Switch & Control Card
Power Card
1U (Height)
Dimensões físicas 43,6 mm × 442 mm × 220 mm
16 GPON ports
160Gbps system switching capacity
ZXA10 C610 Features

## Slide 4: Chassi C650
Ideal para implementação externa, espaço intermediário e cenários FTTH/O/B/C/M/dp.
Tecnologias PON integradas em uma única plataforma: GPON, XG-PON, XGS-PON.
Suporte a multiplas topologias de rede, incluindo star convergence, link cascading e Ethernet ring.
Suporte a alimentação DC redundante , controladoras redundantes.
112 Portas GPON
112 Portas XG(S)-PON
112 Portas Combo
Suporte a clock e time synchronization.
Suporte a virtualização (vOLT)
6U de altura, 7 slots de serviço
Switching Matrix Capacity
7.2 Tbit/s
Backplane Capacity
6 Tbit/s
  Topo
↑
FAN Module
Line Card
Switch & Control Card
Power Card
Power Card
Clock Card
6U (Height)
263.9 mm x 482.6 mm x 285.3 mm (H x W x D) (19-inch shelf)
PON, Ethernet cards deploy on demand
13 slots, 7 line card slots (19” shelf)
112 GPON/XG-PON/XGS-PON ports
7.2Tbit/s system switching capacity
6Tbit/s backplane switching capacity
ZXA10 C650 Features

## Slide 5: Chassi C600
  Topo
↑
  Menu
←
Plataforma FTTx de grande capacidade compatível com novas tecnologias.
3 gerações de tecnologia PON integradas: GPON, XG-PON, WDM-PON.
7 modos de acesso que permitem implantação sob demanda, acesso flexível e evolução sustentável.
Fornece QoS e segurança à nível de operadora.
240 Portas GPON
240 Portas XG(S)-PON
240 Portas Combo
Switching Capacity
7 Tbit/s
2.56T
Backplane Capacity
14 Tbit/s
11U (Height)
20 slots, 15 line card slots (19” shelf)
240 GPON/XG-PON/XGS-PON ports
7.2Tbit/s system switching capacity
14Tbit/s backplane switching capacity
ZXA10 C600 Features
FAN Module
Line Card
Switch & Control Card
Power Card
Power Card
Suporte a clock e time synchronization.
Suporte a virtualização (vOLT)
11U de altura, 15 slots de serviço

## Slide 6: GPON Card – GFGH
1 - 16: GPON ports
  Topo
↑
  Menu
←
16 GPON ports(SFP) per card
Up to 1:128 split ratio
High density
Transmission distance
  Maximum logical : 60km
  Maximum physical : 60km
  Maximum differential : 40km
  Comply with ITU-T G.984.x & G.988
  SR(Status reporting), TM(Traffic detecting) and hybrid modes
  Support AES-128
  Rogue ONU detection
  PON TypeB protection
  Support ALS function
GPON features
  Loopback detection.
  Optical module OLS detection
Detection
High TM performance
  Supports the H-QoS
  Supports color-sensitive RED and WRED discard algorithm

## Slide 7: ANY-PON Card – hfth
HFTH
1 - 16: PON ports
High density
  16 PON ports per card
  PON technology
XGS-PON&GPON Combo OLT SFP+ Tranciever(N2-C+)
XGS-PON&GPON OLT Combo SFP+ Tranciever Module C+'+C+16 PON ports per card. It can be GPON, XGPON, XGSPON or COMBO PON at any ports.
High QoS performance
  Supports H-QOS
  Supports color-sensitive RED and WRED discard algorithm
Clock/time function
  Receives 1PPS+ToD signals and sends them to the ONU through a PON channel
Low power consumption
  Newly-developed ASIC XG-PON chipset
  Supports optical module ALS function
  Supports optical power monitoring.
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 8: Switch & control card – SFUQ
SFUQ
1 - 4: 10GE uplink ports
  Topo
↑
  Menu
←
USB
Console
ODB
DIAG
MGMT
Interface for importing/exporting data
RJ45 interface for mirroring diagnosis
RJ45 interface for card debugging
RJ45 interface for local debugging
Uplink
4 10GE optical Ethernet ports
RJ45 interface for out-of-band network management
  GPON /10G GPON/Combo.
  Supports redundant protection
  3.6 Tbit/s unidirectional switching capacity
Physical Features
  IPv4/IPv6 dual-stack
  OSPFv2/v3, DHCP v4/v6, IGMP/MLD
  IPv4/IPv6 routing
IP Features
Management Features
  OLT slicing
  802.1ag CFM
  ETH-CCM/ETH-LB/ETH-LT

## Slide 9: Acessando o equipamento
O acesso via cabo console pode ser feito através da porta CLI presente na controladora da OLT. (Speed Baud 115200).
É necessário utilizar o cabo fornecido junto com o equipamento, pois seu arranje de pinos é diferente do padrão de outros equipamentos.
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 10: Acessando o equipamento
  Topo
↑
  Menu
←
[Ctrl-A is the prefix key]
*************************************************************************
Welcome to ZXAN product C300 of ZTE Corporation
*************************************************************************
Last login time is 08.20.2020-13:29:54-UTC, 0 authentication failures happened since that time.
ZXAN>enable
Password:zxr10
ZXAN#

## Slide 11: Verificando status da placa
A OLT vem com uma função de plug-and-play habilitada que configura automaticamente as placas fixas a ela, caso o firmware para a placa esteja presente no equipamento.
Na primeira inicialização, é possível conferir se as placas foram configuradas automaticamente, através do comando show card.
Se isso não ocorrer, é necessário configurar o hardware do equipamento manualmente.
ZXAN#sh card
Shelf Slot CfgType Port HardVer Status
---------------------------------------------------
1 1 GMRA 6 V1.0.0 INSERVICE
1 2 CVCT 0 N/A HWONLINE
1 3 GVGH 16 V1.0.0 INSERVICE
1 4 PUMD 0 N/A INSERVICE
1 5 PUMD 0 N/A INSERVICE
1 6 FUMO 0 N/A INSERVICE
  Topo
↑
  Menu
←
Comandos relacionados
ZXAN# show card slotno 1
ZXAN# show card rackno 1
ZXAN# show card shelfno 1
ZXAN# show temperature detail
ZXAN# show power board shelf 1

## Slide 12: Status da placa
STATUS | DESCRIÇÃO
INSERVICE | Funcionando normalmente
CONFIGING | Placa em sendo configurada
CONFIGFAILED | Falha no processo de configuração
DISABLE | Placa está adicionada fisicamente e logicamente porém o sistema não se comunica com a placa
HWONLINE | Placa está instalada fisicamente porém seu software está em versão diferente, portanto não operacional
OFFLINE | Placa está adicionada logicamente mas não fisicamente
STANDBY | Placa em modo de espera (backup)
TYPEMISMATCH | O tipo de placa configurado é diferente do tipo físico
NOPOWER | A placa não está alimentada (desligada)
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 13: Configurando a gerência
  Formas de gerenciamento
  Gerência Out-of-band
  Gerência In-band
  Topo
↑

## Slide 14: Formas de gerenciamento
Existem duas formas de se fazer o gerenciamento do equipamento, Out-of-band e In-band, ambas podem coexistir sem impacto sobre a outra desde que sejam configuradas com redes diferentes.
Out-of-band : Forma mais comum, feita pela porta de gerência (MGMT) de forma apartada dos serviços do equipamento.
In-band: A gerência é feita através de uma VLAN interface trafegando internamente junto com os serviços.
  Topo
↑
  Menu
←
TITAN

## Slide 15: Gerência Out-of-band
A configuração da gerência out-of-band é bem simples, basta:
Aplicar um IP, público ou privado, na interface mng_eth;
Criar uma rota de saída para os pacotes de gerência, esta pode ser default ou específica para um outro elemento de rede.
  Topo
↑
  Menu
←
ZXAN(config)#interface mgmt_eth
ZXAN(config-if-mgmt_eth)#ip address 172.16.210.1 255.255.255.0
%Info 40439: The mng ip input is not in the same network segment with default
gateway, please modify the default gateway.
ZXAN(config-if-mgmt_eth)#
ZXAN(config)# ip route <REDE> <MASK> <NEXT-HOP>
ZXAN#show running-config-interface mgmt_eth
!<if-intf>
interface mgmt_eth
ip address 172.16.210.1 255.255.255.0
-------------------------------------------------------------------------
<IP> = Endereço de IP em forma decimal xxx.xxx.xxx.xxx
<MASK> = Máscara de rede em forma decimal xxx.xxx.xxx.xxx
<REDE> = Endereço da rede em forma decimal xxx.xxx.xxx.xxx
<NEXT-HOP> = Endereço do próximo salto em forma decimal xxx.xxx.xxx.xxx
*******

## Slide 16: Gerência Out-of-band
  Topo
↑
  Menu
←
! Configurando o IP *****************************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# interface mgmt_eth
ZXAN(config-if)# ip address 172.16.210.1 255.255.255.0
ZXAN(config-if)# exit
!**********************************************************
*************************************************************************
! Rota estática *********************************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)#ip route vrf mng 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.210.2
ZXAN(config)#show ip interface mgmt_eth
mgmt_eth AdminStatus is up, PhyStatus is up, line protocol is up, IPv4 protocol is up
ip vrf forwarding mng Internet address is 172.16.210.0/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command IP MTU 1500 bytes
ZXAN(config)#exit
Comandos relacionados
ZXAN# show interface mng_eth
ZXAN# show interface gei-1/SLOT/PORTA
ZXAN# show interface vlan VLANID
ZXAN# show vlan VLANID
ZXAN# show ip protocol routing

## Slide 17: Gerência In-band
A configuração da gerência in-band é bem similar, com exceção de que, antes de configurar o IP é necessário criar uma VLAN e aplica-la na porta de uplink por onde está chegando a rede de gerência.
  Topo
↑
  Menu
←
*************************************************************************
ZXAN(config)# vlan <VLANID>
ZXAN(config-vlan)# exit
ZXAN(config)# interface <TIPO>-1/<SLOT>/<PORTA>
ZXAN(config-if)# switchport vlan <VLANID> tag
ZXAN(config-if)# exit
-------------------------------------------------------------------------
<VLANID> = Número da VLAN
<TIPO> = Tipo da porta (gei, xgei)
<SLOT> = Número do slot da placa com porta de uplink
<PORTA> = Número da porta de uplink que se deseja atrelar a VLAN
*************************************************************************

## Slide 18: Gerência In-band
Depois de criada a VLAN, já podemos aplicar o IP em sua interface e criar a rota de saída, igual a gerência out-of-band.
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 19: Gerência In-band
  Topo
↑
  Menu
←
! Criando a VLAN e configurando o IP ************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# vlan 10
ZXAN(config-vlan)# exit
ZXAN(config)# interface xgei-1/1/1
ZXAN(config-if)# switchport vlan 10 tag
ZXAN(config-if)# exit
ZXAN(config)# interface vlan 10
ZXAN(config-if-vlan10)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
ZXAN(config-if-vlan10)# exit
! Rota default **********************************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254
ZXAN# sh running-config-interface xgei-1/1/1
!<if-intf>
interface xgei-1/1/1
no shutdown
$
!</if-intf>
!<MSAN>
interface xgei-1/1/1
switchport mode trunk
switchport vlan 10 tag
Comandos relacionados
ZXAN# showrunning-config-interface xgei-
ZXAN# show interface Xgei-1/SLOT/PORTA
ZXAN# show interface vlan VLANID
ZXAN# show interface brief
ZXAN# sh ip protocol routing

## Slide 20: Configurando o sistema
  Hostname, data e hora
  Salvamento automático
  SSH
  Gerenciando usuários
  Topo
↑
  SNMP

## Slide 21: Hostname, data e hora
Antes de começar a operar o equipamento é importante, por boa prática, configurar um hostname, a data e hora do equipamento, isso facilita e muito o processo de troubleshooting no futuro.
  Topo
↑
  Menu
←
*************************************************************************
ZXAN(config)# hostname <HOST>
ZXAN(config)# clock timezone <T-NOME> <FUSO>
ZXAN# clock set <HH:MM:SS> <MES> <DIA> <ANO>
-------------------------------------------------------------------------
<HOST> = Nome do equipamento
<T-NOME> = Nome para o fuso horário (BRASILIA)
<FUSO> = Diferença entre UTC e a região (-3)
<HH:MM:SS> = Hora atual em notação de dois digitos (01:23:45)
<MES> = Mês abreviado em inglês (Feb, Mar, Apr, ...)
<DIA> = Dia em número decimal (1, 2, 3, ...)
<ANO> = Ano em número decimal (2018, 2019, ...)
*************************************************************************

## Slide 22: Hostname, data e hora
É possível também configurar o NTP para manter o horário do equipamento sempre sincronizado com os demais da rede.
*************************************************************************
ZXAN(config)# ntp enable
ZXAN(config)# ntp server <NTP-IP> priority <PRIORIDADE>
ZXAN(config)# ntp source <INTERFACE>
ZXAN(config)# ntp poll-interval <INTERVALO>
-------------------------------------------------------------------------
<NTP-IP> = Endereço IP do servidor em forma decimal xxx.xxx.xxx.xxx
<PRIORIDADE> = Prioridade do serviço (1~8)
<INTERFACE> = Interface lógica de origem do protocolo NTP
<INTERVALO> = Intervalo de sincronismo com expoente 2 em segundos (4-17) (4²=16, 5²=32, 6²=64, ...)
*************************************************************************
  Topo
↑
  Menu
←

## Slide 23: Hostname, data e hora
! Data e hora ***********************************************************
*************************************************************************
ZXAN(config)# hostname LAB_C610
LAB_C610(config)# clock timezone BRASILIA -3
LAB_C610(config)# exit
LAB_C610# clock set 12:00:00 10-08-2020
LAB_C610# write
....[OK]
LAB_C320# configure terminal
! NTP *******************************************************************
*************************************************************************
LAB_C610(config)# ntp enable
LAB_C610(config)# ntp server 200.160.7.186 priority 1
LAB_C610(config)# ntp server 200.160.0.8 priority 2
LAB_C610(config)# ntp source ntp source interface vlan10
LAB_C610(config)# ntp poll-interval 4
  Topo
↑
  Menu
←
Comandos relacionados
ZXAN# show clock
ZXAN# show ntp status
ZXAN# show ntp config

## Slide 24: Salvamento automático
Uma funcionalidade muito útil que ajuda a evitar perda das configurações feitas no equipamento, pode ser configurada por tempo após a última alteração, em um horário específico todo dia ou então, em uma determinada data e hora.
  Topo
↑
  Menu
←
*************************************************************************
ZXAN(config)#auto-write everyday 00:00:00
ZXAN(config)#auto-write delay 60
-------------------------------------------------------------------------
<SWITCH> = Habilita ou desabilita a função (enable, disable)
<Delay> = Período desejado em horas (1~24), vale a partir daa última modificação
<HH:MM:SS> = Hora desejada em notação de dois digitos (01:23:45)
<MES> = Mês abreviado em inglês (Feb, Mar, Apr, ...)
<DIA> = Dia em número decimal (1, 2, 3, ...)
<ANO> = Ano em número decimal (2018, 2019, ...)
*************************************************************************
Comandos relacionados
ZXAN# show auto-write

## Slide 25: SSH
O acesso SSH vem bloqueado por padrão, é necessário habilitá-lo e configurar de acordo com o desejado.
O modo de autenticação pode ser local ou então por AAA, via Radius ou TACACS+. Por padrão, a autenticação é local.
  Topo
↑
  Menu
←
*************************************************************************
ZXAN(config)# ssh server enable
ZXAN(config)# ssh server version <VERSAO>
ZXAN(config)#ssh server encryption 3des-cbc 3DES-CBC encryption algorithm
aes128-cbc AES128-CBC encryption algorithm
aes192-cbc AES192-CBC encryption algorithm
aes256-cbc AES256-CBC encryption algorithm
blowfish-cbc BLOWFISH-CBC encryption algorithm
none No encryption
ZXAN(config)# ssh server generate-key (apenas para v1)
-------------------------------------------------------------------------
<VERSAO> = Versão SSH desejada, padrão v2 (1, 2)
<MODO> = Modo de autenticação (local, aaa)
<PROTOCOLO> = Protocolo de autenticação (pap, chap)
*************************************************************************
Comandos relacionados
ZXAN# show ssh

## Slide 26: TELNET
O acesso telnet vem bloqueado por padrão, é necessário habilitá-lo e configurar de acordo com o desejado.
  Topo
↑
  Menu
←
*************************************************************************
ZXAN(config)#line telnet server enable
ZXAN(config)#line telnet idle-timeout
ZXAN(config)#line telnet max-link
ZXAN(config)#line telnet max-source-connection
-------------------------------------------------------------------------
<server> = Telnet
<MODO> = Modo de autenticação
<PROTOCOLO> = Protocolo de autenticação *************************************************************************
Comandos relacionados
ZXAN# show users
Comandos relacionados
ZXAN# show terminal

## Slide 27: snmp
Abaixo temos a configuração do SNMP para comunicação ao software Netnumen.
  Topo
↑
  Menu
←
Comandos relacionados
ZXAN# show snmp config
Comandos relacionados
ZXAN# show terminal
*************************************************************************
V2c
ZXAN(config)# snmp-server community multipro view AllView ro
ZXAN(config)# snmp-server community multipro1 view AllView rw
snmp-server host 10.10.88.201 trap version 2c multipro udp-port 162 snmp
V3
ZXAN(config)#snmp-server version v3 enable
ZXAN(config)#snmp-server view AllView2 org included
ZXAN(config)#snmp-server group group1 v3 priv read AllView2 write AllView2 notify AllView2
ZXAN(config)#snmp-server user user1 group1 v3 auth md5 12345678 priv des56 12345678
ZXAN(config)#snmp-server host 10.2.1.1 trap version 3 priv user1 ZXAN(config)#exit
ZXAN#write

## Slide 28: Criando usuário
O comando configure terminal nos leva a view de configuração do equipamento, em seguida modo de configuração de usuários system-user.
Criando User Name / Password
ZXAN(config)#system-user
ZXAN(config-system-user)#user-name multipro2020
ZXAN(config-system-user-username)#password Multi@2020
  Topo
↑
  Menu
←
3-exemplo mostra como configurar o modo de autorização de um usuário
ZXAN(config)#aaa-authentication-template 2001
ZXAN(config-aaa-authen-template)#aaa-authentication-type local
ZXAN(config-aaa-authen-template)#exit
ZXAN(config)#aaa-authorization-template 2001
ZXAN(config-aaa-author-template)#aaa-authorization-type local
ZXAN(config-aaa-author-template)#exit
ZXAN(config-system-user)#exit
4 -O exemplo a seguir mostra como configurar um modelo de autorização AAA
Configurando os Modelos de Autorização e Autorização para um Usuário
ZXAN(config-system-user)#authentication-template 1
ZXAN(config-system-user-authen-temp)#bind aaa-authentication-template 2001
ZXAN(config-system-user)#authorization-template 1
ZXAN(config-system-user-author-temp)#bind aaa-authorization-template 2001
ZXAN(config-system-user-author-temp)#local-privilege-level 15
ZXAN(config-system-user-author-temp)#exit
ZXAN(config-system-user)#exit
Aplicando User Templates
ZXAN(config-system-user-username)#bind authentication-template 1
ZXAN(config-system-user-username)#bind authorization-template 1
ZXAN(config-system-user-username)#exit
1-exemplo a seguir mostra como criar uma conta cujo nome de usuário e senha são multipro
2-exemplo a seguir mostra como vincular modelos de autenticação e autorização

## Slide 29: CRIANDO usuários PADRÃO
  Topo
↑
  Menu
←
Comandos relacionados
ZXAN# show username
ZXAN# show users
ZXAN#show local-user state debug
Caso escolha-se a autenticação local, se faz necessário criar e gerenciar os usuários localmente no equipamento.
Apenas usuários com privilégio 15 podem criar e deletar usuários.
*************************************************************************
ZXAN(config)#system-user
ZXAN(config-system-user-username)#password admin
ZXAN(config-system-user-username)#password admin@ZTE
Detetando Usúarios
ZXAN(config-system-user)#no user-name
-------------------------------------------------------------------------
<NOME> = Nome do usuário, até 16 caracteres
( minúsculo, numeral, _ )
<SENHA> = Senha do usuário, de 3 a 16 caracteres sem espaço
( minúsculo, maiúsculo, numeral, _`*-=~!@ #$%^&()_+[]{}|;':,./<>\\ )
<NIVEL> = Nível de privilégio do cliente (0~15)
*************************************************************************

## Slide 30: Gerenciando usuários
  Topo
↑
  Menu
←
Comandos relacionados
ZXAN# show username
ZXAN# show users
ZXAN# show username login-info
Para desconectar um usuário é preciso identificar a linha do mesmo e depois encerrar a conexão TCP.
**Cuidado! É possível desconectar a si mesmo por engano. **
*************************************************************************
ZXAN#sh users
Line User Host(s) Idle Login Location
* 66 vty 0 badam idle 00:00:00 2020-10-08 192.168.86.110
12:01:48
ZXAN#
-------------------------------------------------------------------------
ZXAN# clear line vty 0
-------------------------------------------------------------------------
LAB_C320# show users
Line User Privilege Host(s) Idle Location
* 0 con 0 15 idle 00:00:00
*************************************************************************

## Slide 31: Configurando os serviços
  Criando VLANs
  Ativando Porta Uplink
  Criando Perfil da ONU
  Topo
↑
  Criando Perfil de T-CONT
  Criando Perfil de VLAN
  Criando Perfil de Tráfego

## Slide 32: Criando VLANs
O processo de criar uma VLAN é bem simples, podemos já colocar uma descrição para pesquisas futuras.
Comandos relacionados
ZXAN#show vlan summary
ZXAN#sh vlan port xgei-1/1/1
ZXAN#show vlan ..

## Slide 33: Ativando porta Uplink
Para configurar um uplink basta definir o modo de funcionamento da porta, atribuir as vlans e ao final ativar a mesma.
Comandos relacionados
ZXAN#show vlan summary
ZXAN#sh vlan port xgei-1/1/1
ZXAN#show vlan ..

## Slide 34: Criando Perfil da onu f660 /N300/5dBi
Antes de ativar e provisionar ONUs é preciso criar o perfil da ONU, este determina o template de capacidade do equipamento.
ZXAN #conf t
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#onu-type F660 gpon description 4GE,1FXS,4WiFi2.4, max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)#onu-type-if F660 eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 eth_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 eth_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 eth_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 pots_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F660 wifi_0/4

## Slide 35: Criando Perfil da onu f612w
Antes de ativar e provisionar ONUs é preciso criar o perfil da ONU, este determina o template de capacidade do equipamento.
ZXAN #conf t
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#
ZXAN(config-pon)# onu-type F612W gpon description 2GE,1FXS,4WiFi2.4, max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W eth_0/2
XAN(config-pon)# onu-type-if F612W pots_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F612W wifi_0/4

## Slide 36: Perfil da onu f670/ AC1600/A/5dBi
Antes de ativar e provisionar ONUs é preciso criar o perfil da ONU, este determina o template de capacidade do equipamento.
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#onu-type F670 gpon description 4GE,2FXS,4WiFi2.4,4WIFI2.5 max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)#onu-type-if F670 eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 eth_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 eth_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 eth_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 pots_0/1-2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/5
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/6
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/7
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670 wifi_0/8

## Slide 37: Perfil da onu f670L/1200Mbps/5dBi
Antes de ativar e provisionar ONUs é preciso criar o perfil da ONU, este determina o template de capacidade do equipamento.
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#onu-type F670L gpon description 4GE,1FXS,4WiFi2.4,4WIFI2.5 max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)#onu-type-if F670L eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L eth_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L eth_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L eth_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L pots_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/5
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/6
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/7
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F670L wifi_0/8

## Slide 38: Perfil da onu f680/2000Mbps
Antes de ativar e provisionar ONUs é preciso criar o perfil da ONU, este determina o template de capacidade do equipamento.
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#onu-type F680 gpon description 4GE,1FXS,4WiFi2.4,4WIFI2.5 max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot 8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)#onu-type-if F680 eth_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 eth_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 eth_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 eth_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 pots_0/1-2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 wifi_0/1
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 wifi_0/2
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 wifi_0/3
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 wifi_0/4
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 wifi_0/5
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 wifi_0/6
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 wifi_0/7
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F680 wifi_0/8

## Slide 39: Perfil da onu f601
Antes de ativar e provisionar ONUs é preciso criar o perfil da ONU, este determina o template de capacidade do equipamento.
ZXAN #conf t
ZXAN(config)#pon
ZXAN(config-pon)#
ZXAN(config-pon)# onu-type F601 gpon description 1GE max-tcont 7 max-gemport 32 max-switch-perslot
8 max-flow-perswitch 8 max-iphost 5 max-ipv6-host 5
ZXAN(config-pon)# onu-type-if F601 eth_0/1

## Slide 40: Criando Perfil de t-cont
Um Transmission Container (T-CONT) é um objeto que representa um grupo de conexões lógicas que aparecem como uma única entidade e são usados para o gerenciamento e melhoria da alocação de largura de banda de upstream no GPON . Para cada tipo de ONU, o número de T-CONTs suportados é fixo. A ONU cria automaticamente todas as instâncias T-CONT suportadas durante a ativação da ONU. A OLT descobre o número de instâncias T-CONT suportadas por cada ONU. A ONU envia tráfego usando um ou mais T-CONT. Estes também permitem a implementação da Qualidade de Serviço (QoS) na direção upstream.

## Slide 41: Criando perfil de t-cont
Existem 5 tipos de T-CONT para controle da largura de banda em upstream que podem ser alocados para o usuário.

## Slide 42: Criando perfil de t-cont
Um perfil de T-CONT pode conter um ou vários tipos de largura de banda.
O somatório da largura de banda fixa e largura de banda assegurada em uma porta PON
não pode exceder 1 Gbps.
Por padrão, c610já traz um perfil de T-CONT configurado, conforme pode ser visto na tabela a seguir:

## Slide 43: Criando perfil de tráfego
A configuração de um perfil de tráfego (gpon profile traffic) irá permitir o controle da largura de banda em uma ONU associada à gemport no sentido downstream.
Algumas definições:
- SIR: Sustained information rate e é a largura de banda máxima para o tráfego que chega a interface em condições normais.
- PIR: Peak information é a taxa máxima para o tráfego que chega a interface em condições de pico. O tráfego que excede a SIR e o CBS é controlado no PIR.
- CBS: Committed burst size rate é o número máximo de bytes permitidos para o tráfego de entrada que pode estar em buffer acima do SIR e ainda ser marcado como perda de pacotes de baixa prioridade
- PBS: peak burst size define o número máximo de bytes da capacidade de largura de banda de pico não utilizada que podem ser acumulados. A largura de banda acumulada permite períodos moderados de tráfego de rajada que excedem o PIR e o CBS.

## Slide 44: Exemplo de criação de perfil de tráfego
Na tabela a seguir há um exemplo de configuração de um gpon profile traffic com o ‘alias’ de PLANO-50MBPS para um plano de banda de 50 Mbps, pico de 55 Mbps e taxas de burst.
ZXAN(config)#
ZXAN(config)#traffic-profile 50MBPS cir 51200 cbs 1023 pir 56320 pbs 1023
ZXAN(config)#exit
ZXAN#
Comandos relacionados
ZXAN# show gpon profile tcont
ZXAN# show card rackno 1
ZXAN# show card shelfno 1
ZXAN# show temperature detail
ZXAN# show power board shelf 1

## Slide 45: Ativando/autorizando uma onu
  Autorizando ONU
  Consultando status da ONU
  Provisionando serviços na ONU
  Provisionando serviços na BRIDGE
  Provisionando serviços na PPPOE
  Provisionando serviços na DHCP

## Slide 46: Autorizando onu
Antes de serem cadastrados os serviços em uma nova ONU conectada ao sistema, é necessário autoriza-la na OLT. É necessário lembrar que o Perfil de Tipo da ONU precisa existir antes da mesma ser autenticada. Antes é necessário entender como é identificada uma porta na OLT.

## Slide 47: Autorizando onu.
ZXAN#sh pon onu uncfg
OltIndex Model SN PW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
gpon_olt-1/3/2 F660V7.1 ZTEGCBD01EF2 GCBD01EF2
gpon_olt-1/3/2 F670LV1.1.01 ZTEGC8B9AD90 GC8B9AD90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- O exemplo a seguir mostra como consultar informações sobre a ONU não autenticada
2- O exemplo a seguir mostra como configurar os parâmetros de autenticação ONU no modo de interface OLT
ZXAN(config)#interface gpon_olt-1/3/2
ZXAN(config-if-gpon_olt-1/3/2)#no shutdown
ZXAN(config-if-gpon_olt-1/3/2)#onu 1 type F660 SN ZTEGCBD01EF2
ZXAN(config-if-gpon_olt-1/3/2)#show gpon onu state
OnuIndex Admin state OMCC state Phase state Speed mode
---------------------------------------------------------------
1/3/1:5 enable enable working GPON
1/3/2:1 enable enable working GPON
ONU Number: 2/2

## Slide 48: Alarmes onu
Consultando status das onu autenticadas através do comando: show gpon onu state

## Slide 49: Criando perfil de vlan
O exemplo a seguir mostra como configurar um perfil de VLAN GPON ONU no modo de configuração GPON.
ZXAN(config-gpon)#onu profile vlan VLAN1000 tag-mode tag cvlan 1000
Comandos relacionados
ZXAN# show gpon onu profile vlan
ZXAN# show card rackno 1
ZXAN# show card shelfno 1
ZXAN# show temperature detail
ZXAN# show power board shelf 1
O exemplo a seguir mostra como exibir um perfil de VLAN GPON ONU
ZXAN(config-gpon)#show gpon onu profile vlan
Profile name: VLAN1000
Tag mode: tag
CVLAN: 1000
CVLAN priority:0

## Slide 50: Provisionando serviços na onu no modo BRIDGE
1- O exemplo a seguir mostra como configurar o T-CONT no modo de interface ZXAN(config)#interface gpon_onu-1/3/1:1
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# vport-mode manual
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# tcont 1 profile 1G
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)#gemport 1 tcont 1
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# vport 1 map-type vlan
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# vport-map 1 1 vlan 1000
2 - O exemplo a seguir mostra como configurar uma porta VLAN de uplink no modo de configuração de interface de uplink :
ZXAN(config)#interface xgei-1/1/1
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#switchport vlan 1000 tag
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#no shutdown
3 - O exemplo a seguir mostra como configurar uma porta de serviço VLAN no modo de configuração da interface Vport:
ZXAN(config)#interface vport-1/3/1.1:1
ZXAN(config-if-vport-1/3/1.1:2)#service-port 1 user-vlan 1000 vlan 1000
4 - seguir mostra como configurar um canal de serviço.
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon_onu-1/3/1:1
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#service HSI gemport 1 cos 0 vlan 1000
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#vlan port eth_0/1 mode tag vlan 1000 pri 0
Comandos relacionados
ZXAN# show interface mng_eth
ZXAN# show interface gei-1/SLOT/PORTA
ZXAN# show interface vlan VLANID
ZXAN# show vlan VLANID
ZXAN# show ip protocol routing

## Slide 51: Provisionando serviços na onu no modo pppoe
2 - O exemplo a seguir mostra como configurar uma VLAN na porta de Uplink.
ZXAN(config)#interface xgei-1/1/1
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#switchport vlan 1000 tag
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#no shutdown
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#exit
3 - O exemplo a seguir mostra como configurar uma porta de serviço VLAN no modo de configuração da interface Vport:
ZXAN(config)#interface vport-1/3/1.1:1
ZXAN(config-if-vport-1/3/1.1:2)#service-port 1 user-vlan 1000 vlan 1000
4 - configurar um canal de serviço.
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon_onu-1/3/1:1
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#service HSI gemport 1 cos 0 vlan 1000
ZXAN(config-gpon-onu-mng)# wan-ip 1 ipv4 mode pppoe username teste password teste vlan-profile 1000 host 1
Comandos relacionados
ZXAN# show interface mng_eth
ZXAN# show interface gei-1/SLOT/PORTA
ZXAN# show interface vlan VLANID
ZXAN# show vlan VLANID
ZXAN# show ip protocol routing
1- O exemplo a seguir mostra como configurar o T-CONT no modo de interface ZXAN(config)#interface gpon_onu-1/3/1:1
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# vport-mode manual
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# tcont 1 profile 1G
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)#gemport 1 tcont 1
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# vport 1 map-type vlan
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# vport-map 1 1 vlan 1000

## Slide 52: Provisionando serviços na onu no modo dhcp
2 - O exemplo a seguir mostra como configurar uma VLAN na porta de uplink.
ZXAN(config)#interface xgei-1/1/1
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#switchport vlan 1000 tag
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#no shutdown
ZXAN(config-if-xgei-1/1/1)#exit
3 - O exemplo a seguir mostra como configurar uma porta de serviço VLAN no modo de configuração da interface Vport:
ZXAN(config)#interface vport-1/3/1.1:1
ZXAN(config-if-vport-1/3/1.1:2)#service-port 1 user-vlan 1000 vlan 1000
4 -configurar um canal de serviço no modo de gerenciamento remoto da ONU:
ZXAN(config)#pon-onu-mng gpon_onu-1/3/1:1
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#service HSI gemport 1 cos 0 vlan 1000
ZXAN(config-gpon-onu-mng)# wan-ip ipv4 mode dhcp i vlan-profile 1000 host 1
ZXAN(config-gpon-onu-mng)#end
Comandos relacionados
ZXAN# show interface mng_eth
ZXAN# show interface gei-1/SLOT/PORTA
ZXAN# show interface vlan VLANID
ZXAN# show vlan VLANID
ZXAN# show ip protocol routing
1- O exemplo a seguir mostra como configurar o T-CONT no modo de interface ZXAN(config)#interface gpon_onu-1/3/1:1
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# vport-mode manual
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# tcont 1 profile 1G
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)#gemport 1 tcont 1
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# vport 1 map-type vlan
ZXAN(config-if-gpon_onu-1/3/1:1)# vport-map 1 1 vlan 1000

## Slide 53: Backup da olt
Para salvar as configurações de sua olt, abaixo apresentamos o comando para write .
************************************************************************
Execute o comando de gravação.
Configure o servidor FTP.
Execute o comando copy ftp para fazer upload dos arquivos de configuração (datadisk0 / DATA0 / startrun.dat)..*************************************************************************
ZTE-C610#copy ftp root: /datadisk0/DATA0/startrun.dat //10.0.250.253/startrun.dat@teste:teste
Connect successfully! Start copying file100% completed 00:00:00Put file successfully! Sent 14951 bytes!ZTE-C610#
*************************************************************************
*************************************************************************
  Topo
↑
  Menu
←
Comandos relacionados
ZXAN# show card slotno 1
ZXAN# show card rackno 1
ZXAN# show card shelfno 1
ZXAN# show temperature detail
ZXAN# show power board shelf 1

## Slide 54: Salvar as configurações
Para salvar as configurações de sua olt, abaixo apresentamos o comando para write .
************************************************************************
ZTE-C610#write
Write DB OK!
Building configuration...
.[OK].
ZTE-C610#
.*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
  Topo
↑
  Menu
←
Comandos relacionados
ZXAN# show card slotno 1
ZXAN# show card rackno 1
ZXAN# show card shelfno 1
ZXAN# show temperature detail
ZXAN# show power board shelf 1